|  | ARMOD-PU Грунт ТУ 2312-002-14566931-2012 |
| --- | --- |

Описание

ARMOD-PU Грунт – предназначен для первичной обработки пористых поверхностей (бетон, кирпич, дерево и т.д.) для подготовки к дальнейшему нанесению защитных покрытий. Обработка необходима для «закупоривания» пор в поверхности с целью предотвращения проникновения влаги в наносимый материал.

Область применения

ARMOD-PU Грунт был специально разработан для грунтования металла, дерева, кирпича, бетона и пенополиуретана от воздействия влаги и подготовке поверхности к дальнейшему нанесению защитных (декоративных) материалов. Особенно эффективно применение ARMOD-PU Грунт для защиты бетона от окружающей влаги (подвалы, опалубка, несущие балки и т.д.). ARMOD-PU Грунт имеет отличную адгезию к различным материалам в том числе и влажным (свободным от снега и льда), что обеспечивает легкое нанесение материала на поверхность. Отвердение происходит за счет влаги подложки (пористые материалы) и за счет влаги воздуха.

Рекомендации к применению

ARMOD-PU Грунт рекомендуется применять для:

- защиты металлических поверхностей (трубы, арматура, емкости и т.д.)

- защиты поверхностей с механическим воздействием (полы, дренажные емкости, детали машин) от               коррозии и растрескивания;

- защиты бетонных конструкций от влаги;

- проведение гидроизоляции на фундаменте (особенно эффективно на новом фундаменте);

- защиты деревянных конструкций от влаги и насекомых;

- подготовки поверхности к нанесению декоративных или защитных покрытий.

ARMOD-PU Грунт обладает хорошим запасом на растяжение (более 300%) поэтому от может применятся на поверхностях которые подвержены к образованию трещин (фундамент, гидроизоляция)

Способ применения

В связи с тем, что все мастики серии ARMOD-PU поступают к потребителю в готовом виде его применение не вызывает сложности. ARMOD-PU Грунт расфасованы в канистры по 10 и 20 кг, по желанию заказчика возможна фасовка в железные барабаны по25 – 50 кг и бочки по 200 кг.

Основные требования к поверхности на которую наносится ARMOD-PU:

- поверхность должна быть очищена от пыли, без явных капель воды (приводит к вспениванию материала) и снега;

- предыдущий защитный слой должен быть удален механическим способом;

- при наличии следов отслоения покрытия их необходимо удалить.

Внимание!

Все пористые поверхности перед выполнением работ по гидроизоляции должны быть прогрунтованы. Данное мероприятие предотвращает излишний расход мастики и обеспечивает отличное сцепление с поверхностью.

ARMOD-PU Грунт наносится с помощью кисти, валика или безвоздушным напылением в 1-2 слоя (с предварительной сушкой каждого слоя 1 час) при температуре не ниже -5оС, толщина слоя не должна превышать 0.2 мм (увеличение толщины слоя приводит в увеличению времени отверждения материала и не сказывается на его защитных функциях). Время высыхания составляет 24 часа при 20оС.

Перед применением ARMOD-PU Грунт необходимо хорошо перемешать.

Работы с ARMOD-PU Грунт должны проводится на открытом воздухе или в вентилируемом помещении с доступом свежего воздуха. Не допускается применение открытого огня или вблизи него.

ARMOD-PU Грунт обладает отличной адгезией к различным материалом, поэтому он легко наносится на вертикальные поверхности (стены и т.д.).

После высыхания за счет влаги воздуха покрытие приобретает дополнительную прочность и устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям через 7 суток.

После применения ARMOD-PU Грунт инструмент промывается ацетоном.

Рекомендации по хранению

ARMOD-PU Грунт должен хранится в герметично закрытой таре в проветриваемом помещении с защитой от прямого солнечного света. ARMOD-PU Грунт не замерзает и после нагрева до рабочей температуры полностью восстанавливает свои свойства. Не допускается открытие упаковки материала при температуре воздуха выше, чем температура материала, для предотвращения попадания конденсата внутрь упаковки и преждевременной полимеризации.

В состав продукта входит органический растворитель, в связи с чем, склад должен быть оборудован средствами пожаротушения и хорошей вентиляцией.

Пролитый ARMOD-PU Грунт засыпается опилками и утилизируется по правилам утилизации отходов.

САМАРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД     Г.САМАРА, ПР. КИРОВА, 255

ТЕЛ.:(846)923-03-19, 959-62-12 E-MAIL: AVISTEN@INBOX.RU WWW.AVISTEN.RU